## Slide 1: Nový atomový zákon a prováděcí předpisy
Seminář pro pracoviště radioterapie
Ing. Karla Petrová, Mgr. Jana Davídková Státní úřad pro jadernou bezpečnost

## Slide 2: Průběh přípravy
Červenec 2015 – návrh Nového atomového zákona (NAZ) schválen Vládou ČR
27. května 2016 - schválen Poslaneckou sněmovnou, v červenci 2016 schválen Senátem, 10.8.2016 publikován ve sbírce jako zákon.č.263/2016 Sb.
účinnost od 1.1.2017
První teze Nové vyhlášky o radiační ochraně (NOVRO) byly součástí návrhu NAZ do vlády
V průběhu 2016:
  Finalizace prováděcích předpisů (celkově: 17 vyhlášek v gesci SÚJB, 1 nařízení vlády v gesci SÚJB, 1 vyhláška v gesci MF, 1 vyhláška v gesci MPO, 1 vyhláška ve spolugesci MPO a SÚJB)
  Meziresortní připomínkové řízení
  Legislativní rada vlády
  Podpis předsedkyně SÚJB

## Slide 3: Průběh přípravy
Nová vyhláška o radiační ochraně
v současné době po mezirezortním připomínkovém řízení
oficiální připomínky spíše formálního charakteru, neoficiální připomínky- hodnotné i zbytečné vycházející z neznalosti NAZ
nyní finalizace verze pro LRV – 5.12.2016
Notifikace EC
Podpis předsedkyně SÚJB
Publikace ve Sbírce – snad do konce roku

## Slide 4: Obecně o nové úpravě
Zkušenosti z předchozí úpravy,
Technologický vývoj,
Nové doporučení ICRP (č. 103) a další mezinárodní předpisy (zejména směrnice 2013/59/EURATOM – EU BSS, IAEA BSS),
Legislativně - technické požadavky (povinnosti musí stanovit zákon, vyhláška stanoví podrobnosti na základě konkrétních zmocnění daných zákonem),
Nový jaderný zdroj

## Slide 5: Oblast radiační ochrany
Zdůvodnění, Optimalizace, Limity
Expoziční situace:
  Plánované expoziční situace
    Požadavky na RO pracovníků, obyvatel a pacientů
    Spec. podmínky nakládání s některými druhy ZIZ (uran, radionuklidové zdroje, opuštěné zdroje)
    pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření (NORM, paluby letadel)
  Existující expoziční situace
    Ozáření z přírodního zdroje záření na pracovišti, ve stavbě, z vody a stav.materiálu
    Následek nehodových expozičních situací nebo jiných okolností
  Nehodové expoziční situace

## Slide 6: Systém regulace
Ohlášení, registrace, povolení
Zakázané činnosti – nově spotřební výrobky za daných podmínek, autonomní požární hlásiče
Registrace: pro používání zubních a veterinárních rentgenů a kostních denzitometrů a dovoz, vývoz a distribuci generátorů záření
Registrační formulář (vzor v PP), dokumentace:
  protokol ze zkoušky přejímací nebo dlouhodobé stability
  potvrzení o absolvování přípravy osoby zajišťující RO registranta
Registrace i povolení na dobu neurčitou
Stávající povolení platí dál po dobu max.10-ti let, registrace musí být provedena do 5-ti let

## Slide 7: Dokumentace k povolení
Dokumentace pro povolovanou činnost: schvalovaná (IV.kat.) x neschvalovaná
  Držitel povolení je povinen dokumentaci udržovat v souladu s požadavky zákona, zásadami správné praxe a skutečným stavem povolené činnosti.
  Změny dokumentace, která není schvalována, je držitel povolení povinen oznámit Úřadu (30 dnů nebo 72 hodin před tím, než hodlá postupovat v souladu s nimi)
  Nejsou-li změny dokumentace v souladu s požadavky, Úřad vyzve držitele povolení k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu - držitel povolení pak není oprávněn podle této dokumentace postupovat.
Program zabezpečování jakosti
Program integrovaného systému řízení (prac. III. a IV. Kat.) x Program zajištění radiační ochrany

## Slide 8: Zvláštní odborná způsobilost
Oprávnění na dobu neurčitou
Podmínky:
  Další odborná příprava: (kurz) jednou za 5 let
  Výkon činnosti (zrušení, pokud nevykonává více než 30 let nebo 5 let pro hodnocení vlastností ZIZ)
  Plnění povinností
Možnost přezkoušení
Pro registranty: osoba zajišťují radiační ochranu (kurz)
Stávající oprávnění zůstávají v platnosti, první kurz je třeba absolvovat do 5 let
Dohlížející osoba na pracovišti, kde je vymezeno KP, musí být pracovníkem kat. A. V ostatních případech kat. A nebo B.

## Slide 9: Profesní ozáření
Limity pro pracovníky:
  20 mSv/rok (jiné čerpání v čase při dodržení 100 mSv/5 let a 50 mSv/rok)
  50 mSv/rok a 100 mSv/5 let pro oční čočku
Osobní monitorování:
  pokud osobní dozimetr nedovoluje určení ekvivalentní dávky v orgánech a tkáních, pro které jsou stanoveny limity, je pracovník vybaven dalším dozimetrem, (oční dozimetr není požadován, ovšem lze využít tohoto ustanovení)
  Za stanovených podmínek je pracovník vybaven dalším osobním dozimetrem nošeným pod ochrannou zástěrou – 2 dozimetry
Pracovník, u kterého bylo zjištěno překročení limitů ozáření, je dočasně vyřazen z práce se zdroji ionizujícího záření, a to do doby, než je posouzena jeho zdravotní způsobilost. Překročení limitů v případě, že je pracovník shledán zdravotně způsobilým, není důvodem k vyřazení z práce. Ochrana kvalifikovaných pracovníků před zbytečným vyřazováním z práce – např. kardiologové, intervenční radiologové – ovšem soustavné překračování limitů nesmí nastat – potom optimalizace a zdůvodnění!

## Slide 10: Optimalizace
Princip jako takový zachován
Posun v praktické aplikaci – ICRP 101- hodnocení přínosů a nákladů spíše potlačeno do pozadí, akcentuje se analýza a hodnocení dostupných možností – spíše dobrá praxe, nejlepší dostupné technologie , ale stále za rozumnou cenu
V české legislativě jako jediné zavedena tzv. dolní hranice optimalizace (1mSv, 50mikro Sv), v nové legislativě opuštěno, nicméně postup v podstatě stejný, NOVRO – charakteristiky procesu, návod
Požadavek na stanovení tzv. dávkových optimalizačních mezí (dose constraints) – pro daný zdroj vlastně horní hranice optimalizace, v podstatě se dá přirovnat k vyšetřovací úrovni za rok, nejedná se limit! Při překročení se pouze zkoumá proč došlo k překročení neboť za normálních okolností se překročení nepředpokládá
pro pracovníky stanoví držitel povolení, pro obyvatelstvo regulátor – jedná se o nástroj optimalizace, není to limit, úřad však v některých případech může stanovit tzv. autorizovaný limit – ten je také výsledkem optimalizace

## Slide 11: Zkoušky zdrojů
Držitel povolení vykonávající činnost v rámci plánované expoziční situace a registrant jsou povinni:
zajistit hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření prostřednictvím přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability – provádí držitel povolení (pro hodnocení vlastností ZIZ)
provádět ověřování vlastností zdroje ionizujícího záření prostřednictvím zkoušky provozní stálosti – provádí provozovatel ZIZ prostřednictvím stanovených osob a to (podle frekvence ZPS a druhu a významnosti zdroje):
  radiologický asistent, radiologický technik, radiologický fyzik nebo zdravotnický pracovník, kteří v klinické praxi ZIZ používají, příp. popisující lékař,
- osobou povinnou zajistit provádění ZPS, stanovit jejich rozsah a četnost, průběžně hodnotit výsledky a provádět nápravná opatření je radiologický fyzik, je-li vyžadována jeho dostupnost nebo dohlížející osoba nebo osoba zajišťující RO registranta.

## Slide 12: Zkoušky dlouhodobé stability
Četnost:
  12 měsíců v případě ZIZ určeného pro lékařské ozáření v radioterapii,
  12 měsíců v případě významného ZIZ určeného pro lékařské ozáření v radiodiagnostice nebo intervenční radiologii,
  12 měsíců v případě mobilního defektoskopického zařízení s URZ,
  uvedena v příloze č. 11 vyhlášky v případě URZ, který není součástí zařízení s URZ, nebo je možné jej pro provedení samostatné ZDS z tohoto zařízení vyjmout,
  24 měsíců u ostatních významných ZIZ neuvedených výše,
  36 měsíců u ostatních jednoduchých ZIZ neuvedených výše.
Závady zjištěné při ZDS se kategorizují jako velmi závažné nebo méně závažné. (Pravidla kategorizace stanoví příloha č. 12 vyhlášky.)
ZDS se považuje za úspěšnou, pokud při ní nejsou zjištěny závady nebo po dobu stanovenou k odstranění méně závažné závady.
ZDS se považuje za neúspěšnou, pokud při ní byla zjištěna velmi závažná závada, nebo méně závažná závada nebyla odstraněna ve lhůtě a odstranění nebylo potvrzeno úspěšnou ZDS.

## Slide 13: Radiologické události
Událost při lékařském ozáření, která způsobuje chybné ozáření pacienta (za chybné je považováno ozáření, které může ohrozit život pacienta v důsledku tkáňových reakcí, nebo ozáření zahrnující lidskou chybu, selhání přístroje nebo jinou událost, jejíž důsledky nemohou být opomenuty z hlediska radiační ochrany), např. záměna pacienta, tkáně, dávky či aktivity pro RT i přerušení léčby, pro RDG i opakování snímku
Specifikováno v příloze NOVRO pro RT, RDG, NM a IR
O závažné radiologické události musí být držitelem povolení nebo registrantem prokazatelně informován Úřad, indikující lékař, aplikující odborník a pacient
Klasifikace radiologických událostí: A a B = závažné, C
.

## Slide 14: Vybavení pracovišť a požadavky na ZIZ
Specifikováno pro pracoviště RT a RDG
Specifikováno pro různé druhy zdrojů a odstupňováno:
  pro všechny (i stávající),
  pro nově instalované,
  pro instalované po 2018,
  pro instalované po 2021.
Některé požadavky ze stávající vyhlášky, další z evropských doporučení, příp. z praktických zkušeností.
Požadavky se týkají zejména vybavení umožňujícího lepší sledování či regulaci dávky a ochranu pacientů (především dětí).

## Slide 15: Hodnocení radiační ochrany
Držitel povolení pro nakládání se ZIZ nebo poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV. Kategorie musí provést 1 x ročně hodnocení způsobu zajištění RO
Hodnocení způsobu zajištění RO zahrnuje:
  posouzení optimalizace radiační ochrany na základě výsledků monitorování, revize DRÚ
  přehled a rozbor radiačních mimořádných událostí, radiologických událostí, odchylek od běžného provozu/překročení monitorovacích úrovní nebo dávkových optimalizačních mezí, přijatá opatření
  plnění povinností držitele povolení (prohlídky, vzdělávání, ověřování připravenosti)
  posouzení vybavenosti ochrannými pomůckami,
  hodnocení stavu a zabezpečení zdroje, výsledek inventury
  hodnocení havarijních cvičení, plán na další rok

## Slide 16: Zabezpečení zdrojů
Kategorizace radionuklidových zdrojů pro účely regulace přeshraničního pohybu a zabezpečení: kategorie 1. až 5.
Dovoz a vývoz zdroje 1. nebo 2. kategorie zabezpečení: oznámení 30 dní předem; vyvézt lze jen do státu, který je schopen zajistit trvale bezpečné nakládání s radionuklidovým zdrojem
Zabezpečení radionuklidového zdroje:
  před nepovoleným přístupem, použitím a přemístěním
  pro zdroje 1. až 3. kategorie specifické požadavky v PP:
    prvky zabezpečení (ztížení přístupu, včasné rozpoznání, prostředky pro zdržení, reakce)
    plán zabezpečení
    ochrana informací (personální práce)
Detekce opuštěných ZIZ (šrot, spalovny, hutě)

## Slide 17: Nelékařské ozáření
= záměrné ozáření osoby pro účely zobrazování, jehož hlavním účelem není přínos pro zdraví ozářené osoby;
  nelékařské ozáření lékařským radiologickým vybavením (pro účely zaměstnání, přistěhování, pojištění, hodnocení fyzického vývoje dětí, k určení věku a pro identifikaci věcí skrytých v těle)
  nelékařské ozáření jiným zdrojem ionizujícího záření (pro zjišťování skrytých věcí na těle nebo osob v nákladu)
musí být předem odůvodněno s ohledem na zvláštní povahu účelu tohoto ozáření, jímž není přínos pro zdraví.
Osoba jej podstupující musí být informována o riziku ozáření a musí jej podstoupit dobrovolně (nestanoví-li jiný právní předpis jinak)

## Slide 18: Přechodná ustanovení
Stávající držitelé povolení musí své právní poměry přizpůsobit nové legislativě do 2 let po nabytí účinnosti POZOR ! pro činnosti v rámci expozičních situací do 1 roku – souvisí s požadavkem na implementaci evropské legislativy – 6.2.2018
Povolení platí na dobu vydání nejdéle však 10 let ( i ta na dobu neurčitou)
Měření radonu podle starého zákona – výsledky taktéž

## Slide 19: Implementace nové legislativy do praxe
SÚJB již při přípravě NAZ a posléze NOVRO konzultoval vytipované nejvíce dotčené subjekty
Připomínková řízení – mnoho vyjasněno, napraveno, upraveno
Od září 2016 – příprava na implementaci – jednání s odbornými společnostmi, rezorty, asociacemi
Odborné semináře – nedestruktivní testování, DP k pořádání kurzů ZOZ, lékařské ozáření, zkoušky zdrojů, dozimetrické služby, lektoři RO,….

## Slide 20: Implementace nové legislativy do praxe
MPO – asociace zpracovatelů kovového šrotu
„radonová“ pracoviště, NORM
Radon – bulletin 2016 – aktuální informace
v přípravě sada nových nebo novelizovaných doporučení SÚJB
Publikace odborných článků
Odpovědi na dotazy
Kontroly 2017 – upozornění na nové povinnosti

## Slide 21
Děkuji za pozornost
a přeji nám všem trpělivost a dobrou vůli se
s novou legislativou co nejlépe vyrovnat a zavést ji úspěšně do praxe