## Slide 1: Změny ve Vyhlášce č. 422/2016 Sb.
Schůzka se zástupci držitelů pro pořádání kurzů v radiační ochraně
2024-12
Petr Papírník
Petr.papirnik@sujb.cz

## Slide 2: Úvod V422
Přesnější definice neužitečného záření (§ 2)
Změny v odvozených limitech pro vnitřní kontaminaci § 6
    § 18 – kategorizace pro účely zabezpečení – vyjasněno, že jde o pracoviště, kde se současně vyskytuje více radionuklidových zdrojů

## Slide 3: PZ, ZDS (V422 § 26-30)
omezený provoz při částečně úspěšné PZ/ZDS – lze ZIZ provozovat v omezeném režimu tak, aby jej závada nijak neovlivňovala.
  KRF spolu s osobou řídící zkoušku můžou stanovit omezený provoz
  Detaily jsou v § 26 a 29 V422
Přesun konstruktu s méně a velmi závažnou závadou do zákona – zjednodušení legislativy, bez věcného dopadu
Stanovisko k instalacím a termínu PZ je ve vyhlášce – věcně se to nemění
Při ZDS s méně závažnou závadou lze v protokolu identifikovat, že jde o závadu, jejíž odstranění lze ověřit jen pomocí ZPS – pak netřeba ZDS (minoritní závady typu chybějící značení, atp.)
Další drobné změny
§ 38 vyjasněny povinnosti na uchovávání protokolů ze zkoušek a záznamů o omezeném provozu
Příloha 11 četnost ZDS pro URZ – drobné změny

## Slide 4: Kategorizace ZIZ (vztah k frekvenci ZDS) § 15 V422
Vyjasňovány rozdíly mezi JZIZ a VZIZ
Srozumitelnější formulace, že zubní CT je VZIZ (ZDS 1x ročně)
VZIZ je urychlovač nad 1 MeV (ZDS 1x ročně nebo za 2 roky, podle použití), pod 1 MeV je to JZIZ (ZDS 1x 3 roky)
Vyjasněná formulace radionuklidového ozařovače čehokoli jako VZIZ (ZDS 1x 2 roky)
VZIZ je veterinární radioterapeutický rentgen (ZDS 1x 2 roky)
Ostatní veterinární rtg zařízení zůstávají JZIZ (ZDS 1x 3 roky)

## Slide 5: Hodnocení vlastností
Obsah PZ a ZDS bude nově v příloze 12
  Obecný obsah ze stávajících § 26 a 28 + detailní obsah, který byl dosud schován v požadavcích na metodiky, nebo v požadavcích na ZIZ
    Závady explicitně uvedené v příloze 12
      Většina zůstává stejná – jen velmi závažné
      + přidaly se vybrané méně závažné závady
    Dokumentace hodnotičů vlastností (příloha 19)
      Metodiky
      vzorové protokoly
      koncepce zajištění měření veličin (vše ostatní)
        Jedna zastřešující osoba řídící pro každou modalitu
      Dojde k spíše drobným úpravám požadavků na dokumentaci měřičů
    Protokoly z hodnocení vlastností se nově budu muset zasílat na SÚJB prostřednictvím iReg portálu – nikoli emailem

## Slide 6: ZPS (V422 § 31, 32)
definovaná osoba řídící ZPS – KRF, DO, OZARO. Věcně zachované, jen nový termín v legislativě + další zpřesnění týkající se správy výsledků ZPS a této osoby
Upravené ZPS u registrantů podle změny registrace a další zpřesnění (příloha 13 V422)
Drobné změny v tom, kdo ZPS provádí (pro LO)
Změny v RU v RDG 
  Analýza opakovaných snímků ve skiagrafii a mamografii bude nově povinnou součástí ZPS

## Slide 7: Výroby, dovoz, vývoz, distribuce radionuklidových zdrojů, spotřební výrobky
§ 39 V422
  Povinnosti výrobce na informování úřadu se nově budou vztahovat i na toho, co přidává radioaktivní látky do spotřebních výrobků
§ 39a V422
  Nové povinnosti na dovozce a vývozce radionuklidových zdrojů ve vztahu k zabezpečení
Adekvátní změny v příloze 17

## Slide 8: Soustavný dohled V422 § 43-45
Dohlížející osoba musí spolupracovat s KRF (u LO)
Je třeba si uvědomit, že změny v povolení mají dopad i na soustavný dohled (zejména veterina)
Kategorizace pracovišť V422 § 43-45
I. kategorie (není třeba PeDRO)
  Každé pracoviště s DZIZ
  Veterinární rtg pracoviště kromě radioterapeutického rentgenu
II. kategorie (je třeba PeDRO)
  Pracoviště s veterinárním radioterapeutickým rentgenem
III. kategorie (je třeba povolení pracoviště III. kat.)
  Lineární urychlovač nad 1 MeV

## Slide 9: Vyhláška 422/2016 Sb.
(V422 § 46) V KP může vykonávat práce, které souvisí s radiační činnost, kvůli které je vymezeno, pouze radiační pracovník kategorie A.
  Jiná fyzická osoba může vstupovat pouze v odůvodněných případech a provádět tam nezbytnou nebo nahodilou činnost po dobu nezbytně nutnou a pod dohledem radiačního pracovníka kategorie A určeného provozovatelem KP.
  (režim pro studenty se nijak nemění – vizte prezentace k AZ z 2016 na webu SÚJB)
Další drobné změny v § ke KP a SP V422 § 46-49
    Úprava formulace § 33 ve vztahu ke vstupu přidržovačů do KP – bez věcného dopadu
Roční HZZRO obsahuje nově (V422 § 54):
  přehled a rozbor RU A a B a potenciálních RU, které mohly vést k RU A
  statistiku RU C a ostatních potenciálních RU
  Seznam aktuálně platných typických hodnot pro posouzení optimalizace pomocí DRÚ (tj. „bývalé MDRÚ“)

## Slide 10: Vyhláška 422/2016 Sb.
V422 § 50 – ujasněné formulace ve vzdělávání, informování a prozkušování řadových radiačních pracovníků
V 422 § 51 doplňuje specifické požadavky na PZRO ve vztahu k instalaci, opravám a servisu ZIZ A úplně nové požadavky na PZRO firem, které tyto činnosti vykonávají
V dokumentaci musí být uvedena informace o tom, zda budou ZIZ využívány k lékařskému nebo nelékařskému ozáření nebo ve veterinární medicíně (V422 § 53)
Registranti:
  Vyjasněny činnosti OZARO – je zodpovědný za postupování podle přílohy 20
  Příloha 20 poupravena hlavně v návaznosti na změny v registraci, navíc vyjasněno, že optimalizace je postavena na opatřeních vymyšlených při PZ/ZDS

## Slide 11: Monitorování (V422)
    § 64 V422 PM:
      nově identifikace stanovených měřidel
      Úpravy týkající se zásahových úrovní u pracoviště IV. kategorie
    § 67 změny postupů pro vnitřní kontaminaci a přepočet ze vzácných plynů
    § 33 Jednoznačná povinnost předávat výsledky osobní dozimetrie na SÚJB prostřednictvím služby osobní dozimetrie
    § 68 monitorovací úrovně:
      Záznamové úrovně jsou stanoveny na úrovni MDD, 1/10 limitu
      Vyšetřovací úrovně jsou stanoveny tak, aby plnily svůj účel, obvykle na úrovní 3/10 limitu nebo horní meze obvykle se vyskytujících hodnot měřené veličiny
    § 70
      Vyjasněna povinnost na druhý dozimetr pod zástěrou: ozáření může standardně překročit E 10 mSv pod zástěrou za rok
      Menší změny týkající se složitějších monitorování (smíšené ozáření)
    § 74: změny v monitorování okolí pracoviště

## Slide 12: Kvalitativní požadavky na pracoviště a ZIZ pro LO
Technologický vývoj znamená, že se tyto požadavky budou aktualizovat při každé změně legislativy
V422 § 75-77

## Slide 13: Vyhláška č. 422/2016 Sb.
§ 98-101 se dřív vztahovaly pouze na PZIZ ve vodě.
Nově zahrnují i umělé ZIZ ve vodě a jsou adekvátně upravené
Adekvátně upravená i příloha 27

## Slide 14: Vyhláška 422/2016 Sb.
    Vyjasněny uvolňovací úrovně pro vypouštění radionuklidů do kanalizace (V422 § 104):
      Pro průběžné vypouštění (bez jímky) platí tyto úrovně pro průměrné denní objemové aktivity
      Pro vypouštění určitého objemu (z jímky) platí pro průměrnou aktivitu přes vypuštěný objem
    Hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci v příloze 18 V422 pro povrch podlah, stěn, stropů, nábytku, zařízení apod. v KP a vnější povrch osobních ochranných prostředků zmírněny na 10, resp. 1 Bq/cm2

## Slide 15: Konec V422
    Nové požadavky na ochranná opatření v nehodové expoziční situaci § 107 – zejména s ohledem na potraviny a dlouhodobý pobyt osob
    Detaily ke kultuře zabezpečení § 114a

## Slide 16: Přílohy V422
    Příloha 2 – oprava chyby v Jakostním faktorem
    Příloha 3 – konverzní faktory
      Dojde asi spíš k zjednodušení a možná a i určitému promazání
      nejde legislativně celé pojmout a mělo by to být postavené na dobré praxi dle zahraničních doporučení – povinnost služby osobní dozimetrie podle přílohy 19
    Příloha 10 – ověřování těsnosti URZ
      Vyjasnění formulací a doplnění ověřování těsnosti pro plynný radionuklid
    Příloha 14 – změny v údajích o RP pro účely osobní dozimetrie
    Příloha 15 – neobsahuje vzor radiačního průkazu, ale jen výčet položek, který má obsahovat (z atomové legislativy zmizí ruština)
    Příloha 16 – karta ZIZ bude obsahovat kategorii zabezpečení

## Slide 17: Změny v dalších vyhláškách atomového práva
Schůzka se zástupci držitelů pro pořádání kurzů v radiační ochraně
2024-12
Petr Papírník
Petr.papirnik@sujb.cz

## Slide 18: Vyhláška o zvládání RMU č. 359/2016 Sb.
    Oznámení o zjištěné kategorii ohrožení musí být provedeno do 10 dnů… - přesun z § 3 do § 2 – vyjasněno, k čemu se tato povinnost vztahuje
    § 12 menší změny v nácvicích
    § 14 dokumentování připravenosti k odezvě
    § 15 antidota
    § 16-18 ověřování funkčnosti připravenosti na RMU
    § 25 výčet skutečností důležitých ve vztahu k RMU
    Příloha 11, 14 Obsah formulářů

## Slide 19: Vyhláška o monitorování radiační situace č. 360/2016 Sb.
    § 4 Monitorování musí být je organizováno prováděno prostřednictvím monitorovacích sítí
    § 5 změna formulace umístění odběrových míst
    § 7 Měření a vyhodnocování fyzikálních veličin
    § 8 Měřicí a odběrová zařízení
    § 9 Vzorky
    § 10 Měřící laboratoř se musí účastnit nácviků
    § 11-12 Předávání dat, datové středisko
    § 13 nově také řeší podrobnosti nácviku
    § 17 Změny ovlivňující monitorování – v praxi neproveditelné
    Další drobné změny

## Slide 20: Změny v legislativě MZ ČR
Schůzka se zástupci držitelů pro pořádání kurzů v radiační ochraně
2024-12
Petr Papírník
Petr.papirnik@sujb.cz

## Slide 21: Zákon 373/2011 Sb. – hlava V
NRS
  vydávají se nejméně jednou za 10 let, zpřesnění obsahu
Indikace:
  Indikující lékař musí při indikaci vycházet z indikačních kritérií
  V případě problému se žádankou musí aplikující odborník kontaktovat indikujícího lékaře
Změna frekvence auditů:
  IKA v léčebné NM zůstává 1x ročně; ostatní NM 1x 2 roky
  EKA v léčebné NM zůstává 1x 5 let; ostatní NM 1x 6 let
Nastaven robustní systém kontroly kvality pravidel EKA
Zpráva z EKA obsahuje doporučená opatření k nápravě
Další menší změny

## Slide 22: Vyhláška 410/2012 Sb.
Pravděpodobně půjde o zcela novou vyhlášku, nikoli o novelu
Detailně popsaný proces, požadavky a hodnocení EKA
  vychází z metodiky EKA zveřejněné ve věstníku MZ ČR.
  Většinově koresponduje s tím, co mají auditorské firmy ve svých pravidlech EKA.
  Obecně v těle vyhlášky, detailně v příloze
Zpřesněné požadavky na personální zajištění EKA
  Většinově v souladu se současným zajištěním auditorských firem
Minimální požadavky na IKA